## Slide 1
DOCTEUR VOUS SOUHAITEZ ME FAIRE PASSER UNE IRM:
COMMENT ET POURQUOI FAIRE ?
TOUTES CES QUESTIONS SONT ELLES BIEN
NECESSAIRES ?
A Beauguitte

## Slide 2
RAPPEL TECHNIQUE
L’IRM est basée sur l’étude des protons d’hydrogène dans l’organisme;le champ magnétique utilisé correspond à une intensité 20 000 fois supérieure à celle du champs magnétique terrestre
C’est une technique non irradiante permettant une excellente résolution spatiale et en contraste qui autorise une étude multi-planaire.
L’injection de produit de contraste ne nécessite pas de produit à base d’iode mais des chélates de gadolinium qui ne génèrent que d’exceptionnelles réactions allergiques sévères

## Slide 3
CONTRAINTES TECHNIQUES
Toute le salle d’examen est soumise au champ magnétique permanent appelé B0 de 1.5 Tesla
Les matériaux ou appareils utilisés dans la pièce doivent donc être dépourvus de substance fero-magnétique.
Les patients ne doivent pas être porteur de matériel magnétisable ou métallique mobile

## Slide 4
Cage de faraday constituée par des feuilles de cuivre
Porte à blindage de cuivre
Afin d’éviter les interférences électromagnétiques la pièce doit rester close et est ceinte par une cage de faraday

## Slide 5
COMMENT ?
Le patient est installé dans un tunnel ventilé et ouvert aux 2 extrémités
La zone explorée doit être au centre de ce dernier il n’est donc pas toujours nécessaire d’entrer la tête la première ce qui minimise le caractère parfois oppressant de l’examen.
Le bruit est le principal inconvénient généré par cet examen pour cette raison il est possible d’utiliser :
des bouchons d’oreille
un casque atténuateur
voire un CD audio apporté par le patient

## Slide 6
AIMANT/TUNNEL
Longueur 170 cm Diamètre 60 cm
L’aspect évasé de chaque extrémité diminue de manière significative la sensation d’enfermement

## Slide 7
Il convient donc pour les patients obèses de s’assurer d’avantage de leur morphologie globale que de leur poids car il est souhaitable qu’il ne touchent pas ou peu les parois du tunnel ;il convient donc d’estimer leur « plus grand diamètre » qui doit être inférieur à 60 cm.
Cela est surtout vrai pour les études du crâne et de épaules car le patient entre la tête la première ,ce qui n’est pas le cas pour l’étude des genoux

## Slide 8
Le patient est installé sur un lit d’examen mobile qui positionne la zone d’intérêt au centre du tunnel

## Slide 9
Une baie de visualisation permet d’observer le patient à partir de la console d’examen;celui ci peut à tout moment avertir l’équipe médicale de ce qu’il ressent par le biais d’un système audio mais également en cas d’urgence par une poire d’appel.

## Slide 10
L ENNEMI NUMERO 1 :
LE BRUIT
Exemple:crâne classique

## Slide 11
Les séquences rapides sont de plus en plus bruyantes et il convient de prévenir le patient qu’il peut s’il le souhaite écouter la musique de son choix en amenant un cd audio

## Slide 12
Pour tout patient susceptible de recevoir une injection un cathéter veineux est posé en préambule à l’examen afin que les coupes sans et avec injection de gadolinium soient effectuées exactement au même niveau anatomique.
(il faut ressortir le patient du tunnel pour le piquer)
Il est donc particulièrement utile avant de débuter de définir avec précision l’indication de l’examen afin d’en déterminer ses modalités.
La tendance actuelle évolue vers une prémédication anti- allergique estimée en fonction du risque évalué selon le patient .Il n’existe pas encore de cadre décisionnel strict.
INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE

## Slide 13
POURQUOI FAIRE ?
L’IRM est un examen non irradiant qui permet une étude dans les différents plan de l’espace.
Sa résolution en contraste et sa résolution spatiale sont supérieures à celle du scanner.
Elle est basée sur l’étude des protons d’hydrogène et s’avère donc tout à fait adaptée pour l’étude des structures riches en eau (muscle,tendon,moelle,encéphale,foie,pancréas,voies biliaires….)et par la même aux tissus tumoraux,aux réactions oedémateuses.
Ses limites sont déterminées par l’absence d’eau intra tissulaire,le caractère mobile de la structure à étudier bien que la brièveté des séquences permette des séquences en apnée.
Elle permet également une bonne caractérisation tissulaire.

## Slide 14
Matériel et méthode
Matériel
2 récipients en plastique
1 orange
500 grammes de saindoux
½ litre d’eau
1 œuf
1 pot de petit suisse
Méthode séquences
Spin écho T1
Spin écho T2
Fast spin écho
Volumique écho de gradient

## Slide 15
RÉSOLUTION EN CONTRASTE
T1 fat T1
sat
T2 écho1
T2 écho2

## Slide 16
HYPO INTENSE = NOIR HYPER INTENSE = BLANC
ISO INTENSE = GRIS

## Slide 17
RESOLUTION SPATIALE
Visualisation :
* de la coquille
* des parois du pot de petit
suisse qui forment le
socle
*des discrète irrégularités de la
chambre à air
Mise en évidence :
*des quartiers
*des septa en leurs sein

## Slide 18
CARACTÉRISATION TISSULAIRE
La caractérisation tissulaire est permise grâce à la confrontation des images obtenues sur les différentes séquences T1 T2 et l’éventuelle injection de Gadolinium.
Il existe des séquences spécifiques pour supprimer la graisse (fat sat,STIR)et mettre en évidence les liquides de type œdémateux (T2 flair)
T1 T2
Hyper-intensité Hyper-intensité
Graisse ,mélanine, eau
Méthémoglobine
Hypo-intensité Hypo-intensité
Eau,air,calcium air,calcium,hémosidérine
Hémosidérine graisse(variable selon TE)
Iso-intense Iso-intense
Muscle,parenchyme muscle,parenchyme

## Slide 19
Cas particulier :l’hémorragie intra cérébrale
difficulté diagnostique ++++
Modification des produits de dégradation de l’hémoglobine au cours du temps
T1 T2
Stade hyper aigu<24h iso iso
Oxyhémoglobine
Stade aigu(24 h 48 h) iso hypo
Désoxyhémoglobine
Stade subaigu(3-5 jours) hyper hypo
Méthémoglobine intra c
Stade chronique(5 j à qq. mois) hyper hyper
Méthémoglobine libre
Séquelle >1 an hypo hypo

## Slide 20
Graisse:hyper T1
hypo T 2 (+ou-selon TE)
T1
T2 écho 1
T2 écho 2

## Slide 21
Séquence de suppression de graisse
intérêt majeur en cas d injection
T1
T1 fat sat

## Slide 22
Liquide hypo-intense T1
hyper-intense T2
avec renforcement sur le 2ème écho
Air calcium
hypo-intense T1
hypo-intense T2
T1
T2 écho 1
T2 écho 2

## Slide 23
TOUTES CES QUESTIONS SONT ELLES BIEN
NECESSAIRES?
*RDV TEL
*CONVOCATIO+DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
*FICHE DE RENSEIGNEMENT +ORDONNANCE
*FORMULAIRE PROTOCOLE AFIN D ADAPTER
L EXAMEN A LA PATHOLOGIE SUSPECTEE

## Slide 24
CONVOCATION
INFORMATION

## Slide 25
ELIMINER
LES
CONTRE-INDICATIONS

## Slide 26
GENOU Ménisque
Ligament croise
Ostéochondrite
Compartiment femoro-patellaire
HANCHE Ostéonécrose
Ostéochondrite
Algoneurodystrophie
PELVIS Extension d’un processus infiltrant
Utérus
Ovaires
Vessie
Prostate
Endométriose
IRM ENVISAGEE ET I NDICATION
CRANE Céphalées
Comitialité
Pathologie inflammatoire
Accident vasculaire
Troubles cognitifs
Lésion tissulaires
Syndrome parkinsonienne
Recherche d anomalie vasculaire intra
crânienne
Étude des vaisseaux du cou
Hypophyse
ORL
Cavités orbitaires
MOELLE Compression
Pathologie inflammatoire
Lésion tissulaire
Syringomyélie
Lésion post traumatique
RACHIS Lombaire
suspicion de hernie discale
récidive de hernie discale chez un patient
déjà opéré
canal lombaire étroit
Cervical
suspicion de hernie discale
recherche de myélopathie cervicarthrosique
Complet
processus infectieux
EPAULE Coiffe
Bourrelet
Lésion osseuse
POIGNET Ostéonécrose
MAIN Lésion ligamentaire
Instabilité
Canal carpien
Pathologie inflammatoire
COUDE A préciser
ABDOMEN Pancréas
Voies biliaires
Foie
Hémochromatose
Angiome ou diagnostic différentiel
Recherche de lésion tissulaire
Extension CHC

## Slide 27
EXAMEN RENDU AU PATIENT SOUS LA FORME D UN
CD ROM +- IMPRESSION PAPIER RESUMEE
Démarrage automatique
Visualisation jpeg
Visualisation dicom
permet de visualiser les images sous forme de planches de les archiver et de les travailler .
Nécessité un PC ; pour les équipements mac il convient d’utiliser le logiciel VIRTUEL PC