## Slide 1: BONNE ANNEE 2004
Bruno MAETZ

## Slide 2: Y A T’IL ENCORE QUELQU’UN DANS LA SALLE

## Slide 3: Les surdités : de la prothèse à l’implant

## Slide 4: Les surdités : de la prothèse à l’implant PLAN
Les prothèses auditives conventionnelles
  la presbyacousie
  Les nouveautés
Les prothèses du 21 ème siècle
  Les prothèses BAHA
  Les implants de l’oreille moyenne
  Les implants cochléaires et du tronc cérébral

## Slide 5: LA VOIX: un mélange de sons
Un mélange qui varie sans cesse avec des sons complexes associant des basses,
des médiums ,
des aigus

## Slide 6: Les qualités des voies auditives:

## Slide 7: LA PRESBYACOUSIE
C’est le vieillissement normal des circuits de l’audition avec au début la diminution du nombre de cellules ciliées de la cochlée
Sujet jeune

## Slide 8: LA PRESBYACOUSIE
Perte auditive d’environ 1dB/an à partir de 40-60 ans
atteinte d’abord des sons aigus
30 ans
50 ans
70 ans

## Slide 9: LA PRESBYACOUSIE
Différents stades
On entend moins les sons aigus ( musique)
Gêné pour comprendre dans le bruit (réunion)
Mauvaise tolérance des bruits forts
Majoration des difficultés de communication
(« les gens parlent trop vite, n’articulent plus »
…Isolement voire dépression
mais existent quelques moyens de suppléance

## Slide 10: LA PRESBYACOUSIE
Quels traitements ?
Médicaments limités ( avenir)
Éviter l’aggravation
  le bruit ( +++)
  les maladies cardio-vasculaires,
  le tabac
  certains médicaments
-L’appareillage audioprothétique
(Le but n’est pas de récupérer des Décibels mais de tirer le meilleur parti de ceux qui restent )

## Slide 11: LA PRESBYACOUSIE
1/3 des personnes de plus de 65 ans
Environ 3 millions en France
Seul 10 % sont appareillés

## Slide 12: L’appareillage audioprothétique
Conduction aerienne
  Le contour d’oreille
  L’intra auriculaire
  Les Lunettes
Conduction osseuse
  Les Lunettes CO

## Slide 13: Les nouveautés
La plasticité neuronale
La stéréophonie
le numérique
les modifications législatives

## Slide 14: La plasticité neuronale
Principe :
Conséquences :
Lutter contre l’isolement de la personne agée
Précocité de l’appareillage
vieillissement normal
régénération
Stimulations sensorielles

## Slide 15: La stéréophonie
Qualité sonore
  Moindre puissance utilisée
  Diminution de la distorsion
  Retard d’apparition de l’éffet de larsen
Identification des sons
  Identification spatiale
  Localisation en profondeur
  Meilleur intelligibilité
  Meilleur discrimination dans le bruit
  Meilleur masquage des acouphènes

## Slide 16: Numérique - Analogique
Le réglage numérique remplace le potentiomètre analogique (nombreuses distorsions) et permet de modifier le signal de façon infinie
D’ou
  Perception accrue des voix faibles
  Meilleur qualité acoustique
  Meilleur tolérance aux bruits
  Meilleur performance dans le bruit

## Slide 17: les modifications législatives
Pour les plus de 20 ans:
  la SS rembourse 65 % d’une somme forfaitaire de 199,71 e ( 1310 F)
  Depuis mai 2002 prise en charge de 2 appareils : soit 399,42 e (2656,15 F)
Pour les moins de 20 ans ( ou patient atteint de cécité et d’une surdité nécessitant un appareillage)
  Exonération du ticket modérateur
  Remboursement au TIPS

## Slide 18: les modifications législatives
Pour les plus de 20 ans:
  Allocation forfaitaire d’entretien : 65% de 36,59 e x 2 soit 73,18 e ( 280 F )
  Embout auriculaire : 1 par an ( 32,24 F)
Pour les moins de 20 ans
  Allocation forfaitaire d’entretien pour chaque appareil
  Embout auriculaire : 4 par an jusqu’2 ans puis 1 par an et par appareil

## Slide 19: Les prothèses du 21 ème siècle
Les prothèses BAHA
Les implants de l’oreille moyenne
Les implants cochléaires et du tronc cérébral

## Slide 20: Les prothèses BAHA
Principe :
ostéo-intégration grâce à la biocompatibilité du titane en contact du tissu osseux, permet la transmission de l’onde sonore directement vers la cochlée
Test : test rod

## Slide 21: Les prothèses BAHA indications
appareillage conventionnel difficile (pathologie du conduit auditif externe),
EPM,
surdité mixte
Cophose unilatérale

## Slide 22: Les implants de l’oreille moyenne

## Slide 23: Les implants de l’oreille moyenne
principe :
Implant
  fixé directement sur le système tympano-ossiculaire
  permettant la vibration de la chaîne ossiculaire

## Slide 24: Les implants de l’oreille moyenne
Audioprocesseur externe avec microphone, pile, système de TTT du son
Transducteur
  Branche descendante de l’enclume ( Symphonix)
  Corps de l’enclume (Otologics)

## Slide 25: Les implants de l’oreille moyenne
Avantages :
  absence de fermeture du CAE
    disparition de l’inconfort de la fermeture du CAE
    diminution de l’effet de larsen
Indications :
  échec des prothèses conventionnelles,
  En cours d’évalution
  Coût ? Risques ? avenir ?

## Slide 26: Les implants cochléaires et du tronc cérébral

## Slide 27: Les implants cochléaires
La prévalence de la surdité à la naissance est de 1,4 pour 1000 naissances. Il s’agit donc du premier handicap de l’enfant à la naissance.
  Surdité : 140 pour 100 000 naissances
  phénylcétonurie :7 pour 100 000,
  hypothyroïdie : 25 pour 100 000 naissances,
  mucoviscidose : 50 pour 100 000 naissances,
Actuellement, les surdités sévères à profondes sont diagnostiquées vers l’âge de deux ans à deux ans et demi.

## Slide 28: Les implants cochléaires Comment depister?
A l’hôpital ou en clinique dépistage possible par les oto-émissions voire par les potentiels évoqués précoces automatisés
Un certain pourcentage des surdités n’apparaît que tardivement d’où la nécessité un dépistage plus tardif
Par le Médecin Traitant : dépistage des surdités de l’enfant ( Interrogatoire + logiciel Myosotis pour le 9ème mois)

## Slide 29: Les implants cochléaires
Principes :
L’implant est un transducteur qui transforme le signal acoustique en signal électrique.
L’implant remplace les cellules ciliées internes

## Slide 30: Les implants cochléaires
Technique: matériels
Partie externe:
  Microphone,
  processeur externe,
Partie implantée:
  processeur interne et l’aimant,
  Porte électrode ( le plus souvent multi-électrode)

## Slide 31: Les implants du tronc cérébral
Indication :
Materiel:
  Implant avec 15 à 21 électrodes au niveau des noyaux cochléaires)

## Slide 32: Conclusion
La surdité est un handicap majeur dans la vie quotidienne.
Nécessité de proposer à un patient sourd la prothèse ou l’implant adapté à sa surdité et à son âge.